| 技术参数/型号 Paramètres techniques/modèle | BX116A | BX1710 | BX6110D | BX1112 | BX1112-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刀盘直径（mm） Diamètre du disque à couteau (mm) | 630 | 950 | 950 | 1220 | 1220 |
| 刀片数量（片） Nombre de couteaux (u) | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 木片长度范围（mm） Plage de longueur des lames en bois (mm) | 15-25 | 12-35 | 12-35 | 20-35 | 20-35 |
| 喂料方式 Mode d’alimentation | 水平 Horizontal | 倾斜 Incliné | 倾斜 Incliné | 水平 Horizontal | 水平 Horizontal |
| 喂料口尺寸（mm） Dimension de l’orifice d’alimentation (mm) | 130×150 | 207×190 | 207×190 | 400×275 | 400×275 |
| 生产能力（实积）（m3/h） Productivité (volume réel) (m3/h) | 2-3 | 5.5-8 | 5.5-8 | 15-20 | 15-20 |
| 主电机功率（kw） Puissance du moteur principal (kw) | 22 | 75 | 75 | 110 | 110 |
| 切削原木最大直径(mm) Diamètre maximal de la tronche à tailler (mm) | φ100 | φ100 | φ100 | φ200 | φ200 |
| 出料方式 Mode de décharge | 上 Haut | 上 Haut | 上 Haut | 上 Haut | 下 Bas |
| 整机重量(kg) Poids de l’ensemble de machine (kg) | 827 | 2080 | 2406 | 4585 | 4256 |
| 外型尺寸(mm) Dimension d’encombrement (mm) | 2340×1200 ×1845 | 2550×1600 ×1650 | 3983×2556 ×1940 | 3000×1570 ×1614 | 3000×1400×1614 |
| 备注 Remarque | 可配柴油机 Machine à gazole | 右进料 Alimentation à droite | 右进料 Alimentation à droite | 右进料 Alimentation à droite | 右进料 Alimentation à droite |

| 技术参数/型号 Paramètres techniques/modèle | BX1212 | BX1212A | BX1216 | BX1216-1 | BX1216-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刀盘直径（mm） Diamètre du disque à couteau (mm) | 1220 | 1220 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 刀片数量（片） Nombre de couteaux (u) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 木片长度范围（mm） Plage de longueur des lames en bois (mm) | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
| 喂料方式 Mode d’alimentation | 倾斜 Incliné | 倾斜 Incliné | 水平 Horizontal | 水平 Horizontal | 水平 Horizontal |
| 喂料口尺寸（mm） Dimension de l’orifice d’alimentation (mm) | 300×300 | 300×300 | 545×383 | 545×383 | 545×383 |
| 生产能力（实积）（m3/h） Productivité (volume réel) (m3/h) | 15-20 | 15-20 | 25-45 | 25-45 | 25-45 |
| 主电机功率（kw） Puissance du moteur principal (kw) | 90 | 110 | 220-250 | 220 | 220-250 |
| 切削原木最大直径(mm) Diamètre maximal de la tronche à tailler (mm) | φ160 | φ200 | φ300 | φ300 | φ300 |
| 出料方式 Mode de décharge | 上 Haut | 下 Bas | 上 Haut | 下 Bas | 上 Haut |
| 整机重量(kg) Poids de l’ensemble de machine (kg) | 4256 | 4585 | 8732 | 8433 | 8732 |
| 外型尺寸(mm) Dimension d’encombrement (mm) | 3000×1400 ×1614 | 3100×1340× 2093 | 3756×1855× 2093 | 3756×1855× 2020 | 3756×1855× 2093 |
| 备注 Remarque | 木片再碎 Désintégration de la lame en bois | 右进料 Alimentation à droite | 右进料 Alimentation à droite | 右进料 Alimentation à droite | 左进料 Alimentation à gauche |

| 技术参数/型号 Paramètres techniques/modèle | BX1216-3 | BX1216-4 | BX1220 | BX1520/8 | BX1225 | BX1227 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刀盘直径（mm） Diamètre du disque à couteau (mm) | 1600 | 1600 | 2060 | 2330 | 2490 | 2650 |
| 刀片数量（片） Nombre de couteaux (u) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 木片长度范围（mm） Plage de longueur des lames en bois (mm) | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-30 | 20-35 | 20-35 |
| 喂料方式 Mode d’alimentation | 水平 Horizontal | 倾斜 Incliné | 水平 Horizontal | 水平 Horizontal | 水平 Horizontal | 水平 Horizontal |
| 喂料口尺寸（mm） Dimension de l’orifice d’alimentation (mm) | 545×383 | 545×383 | 584×560 | 590×590 | 650×615 | 584×600 |
| 生产能力（实积） Productivité (volume réel) （m3/h） | 25-45 | 25-45 | 110 | 130 | 160 | 100-130 |
| 主电机功率（kw） Puissance du moteur principal (kw) | 220 | 220 | 500 | 160×4 | 315×2 | 2×280 |
| 切削原木最大直径(mm) Diamètre maximal de la tronche à tailler (mm) | φ300 | φ300 | φ500 | φ450 | φ450 | φ500 |
| 出料方式 Mode de décharge | 下 Bas | 下 Bas | 下 Bas | 下 Bas | 下 Bas | 下 Bas |
| 整机重量(kg) Poids de l’ensemble de machine (kg) | 8732 | 8732 | 29140 | 17000 | 19000 | 32450 |
| 外型尺寸 (mm) Dimension d’encombrement (mm) | 3756×1855 ×2093 | 3756×1855 ×2093 | 6410× 3963× 3025 | 4400×3485 ×5340 | 5845×2580 ×3185 | 5745×4785 ×2845 |
| 备注 Remarque | 左进料 Alimentation à gauche | 倾斜进料 Alimentation inclinée | 右进料 Alimentation à droite | 倾斜刀盘 Disque à couteau incliné | 垂直刀盘 Disque à couteau perpendiculaire | 右进料 Alimentation à droite |