主要技术参数：
Paramètres techniques principaux :

| 生产能力（绝干） Productivité (absolument sec) | 8500~11000 Kg/h |
| --- | --- |
| 刨花初含水率 Teneur en eau initiale du copeau | 70～80% |
| 刨花终含水率 Teneur en eau finale du copeau | ≤3% |
| 热量消耗 Consommation de chaleur | 600~800×104 kcal/h |
| 热介质 Milieu thermique | 烟道气 Gaz du tunnel de fumée |
| 驱动电机（变频调速） Electromoteur de propulsion (réglage de vitesse à fréquences variables) | 30 kW |
| 辊筒转速 Vitesse de rotation du tambour | 3-11 r/min |
| 风机功率 Puissance du ventilateur | 355 kW |
| 湿刨花回转下料器 SAS des copeaux humides | 5.5 kW |
| 干刨花回转下料器 SAS des copeaux secs | 5.5 kW |
| 除尘器回转下料器 SAS du dépoussiéreur | 2.2 kW |