规格参数
Spécifications et paramètres

| 名称 Nomination | 割灌机 Débroussailleuse |
| --- | --- |
| 割灌机型号 Modèle de la débroussailleuse | CG250 |
| 启动方式 Mode de démarrage | 手启动 Démarrage manuel |
| 发动机型号 Modèle du moteur | 135F |
| 发动机排量 Emission du moteur | 25cc |
| 发动机型式 Tupe du moteur | 四冲程 Quatre courses |
| 最大功率 Puissance maximale | 0.65kW/7500rpm |
| 转速 Vitesse de rotation | 7500rpm |
| 油箱容量 Volume du réservoir de carburant | 0.55 L |
| 油耗 Consommation de carburant | 0.52L/h |
| 传动杆长度 Longueur de la tige de transmission | 1620mm |
| 净重 Poids net | 7.3kg |
| 外形尺寸 Dimension d’encombrement | 1850×600×350 |