描述：
Description:

车总长不超过 1380mm，总宽仅为 1000 mm，装备四只低压轮胎，方向把操纵，仅供一人 以跨骑乘姿骑乘的非道路机动车。
De 1380mm maximum en longueur totale et de 1 000 mm en largeur totale, le véhicule est celui à moteur non routier équipé de quatre pneus à basse pression et d’un volant de direction, seulement mis à disposition d’une personne en enfourchant.

该车操纵简便自如，发动机采用皮带无级变速；制动系统安全可靠，采用前毂后碟制动方式；
Ce véhicule est facile à manœuvrer, d’ailleurs, le moteur adopte la courroie à réaliser la transmission à variation continue; le système de freinage est sûr et fiable, adoptant le mode de freinage de moyeu avant à et de frein arrière à disque

LH50ATV 使用 LH139QMB 4 冲程、单缸、OHC；最大功率 3.44 米制马力;
Le véhicule LH50ATV adopte le moteur LH139QMB monocylindre OHC à quatre courses; sa puissance maximale est de 3.44 chevaux métriques;

LH80ATV 使用 LH144QMB 4 冲程、单缸、OHC，最大功率 5.03 米制马力；
Le véhicule LH80ATV adopte le moteur LH144QMB monocylindre OHC à quatre courses; sa puissance maximale est de 5.03 chevaux métriques;

LH150ATV 使用 LH157QMJ 4 冲程、单缸、OHC，最大功率 8.84 米制马力。
Le véhicule LH150ATV adopte le moteur LH157QMJ monocylindre OHC à quatre courses; sa puissance maximale est de 8.84 chevaux métriques.

参数
Paramètres

| 整车 Ensemble du véhicule | 型号 Modèle | LHATV50 | LHATV80 | LHATV150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长 X 宽 X 高 Longueur x Largeur x Hauteur | 1380×950×1 050 | 1380×950×1050 | 1380×950×1050 |
|  | 轮距 Distance entre roues | 900mm | 900mm | 920mm |
|  | 座高 Hauteur du châssis | 720mm | 720mm | 720mm |
|  | 最小离地距离 Distance au sol minimale | 110mm | 110mm | 110mm |
|  | 最小转弯直径 Diamètre de virage minimal | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
|  | 油箱容量 Volume du réservoir de carburant | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
|  | 重量 Poids | 118kg | 118kg | 125kg |
|  | 载重量 Capacité de charge | 75kg | 75kg | 75kg |
|  | 驱动 Propulsion | 2WD | 2WD | 2WD |
| 动力性能 Performance de force motrice | 型号 Modèle | LH139QMB | LH147QME | LH157QMJ-B |
| 安全操控 Opération et commande de sécurité | 制动形式 Type de frein | 液压盘式制动 Frein hydraulique à disque | 液压盘式制动 Frein hydraulique à disque | 液压盘式制动 Frein hydraulique à disque |
|  | 悬挂方式 Mode de suspension | 非独立单轴摇架结构 Structure non indépendante en berceau à simple arbre | 非独立单轴摇架结构 Structure non indépendante en berceau à simple arbre | 非独立单轴摇架结构 Structure non indépendante en berceau à simple arbre |
|  | 减震器类型 Type d'amortisseur | 螺旋弹簧油阻尼式 Amortisseur oléopneumatique à ressort hélicoïdal | 螺旋弹簧油阻尼式 Amortisseur oléopneumatique à ressort hélicoïdal | 螺旋弹簧油阻尼式 Amortisseur oléopneumatique à ressort hélicoïdal |
|  | 轮辋规格及形式 Spécifications et type de la jante | 前轮辋: AT1 8X7-8; Jante avant: AT1 8X7-8; 后轮辋: AT1 Jante arrière: AT1 9X7-8 | 前轮辋: AT18X7-8; Jante avant: AT18X7-8; 后轮辋: AT19X7-8 Jante arrière: AT19X7-8 | 前轮辋: AT18X7-8; Jante avant: AT18X7-8; 后轮辋: AT19X7-8 Jante arrière: AT19X7-8 |
|  | 胎规格及气压 Spécifications et pression du pneu | 前轮:35kPa; 后轮: 35kPa Roue avant: 35kPa; Roue arrière: 35kPa | 前轮:35kPa;后轮: 35kPa Roue avant: 35kPa; Roue arrière: 35kPa | 前轮:35kPa;后轮: 35kPa Roue avant: 35kPa; Roue arrière: 35kPa |
| 证书 Certificats | EEC | EEC | EEC |
| 可选颜色 Couleurs en option | 红色，蓝色， 白色 Rouge, bleu, blanc | 红色，蓝色，白色 Rouge, bleu, blanc | 红色，蓝色，白色 Rouge, bleu, blanc |
| 40 尺高柜可装数量 Capacité de charge de l’armoire de 40 pieds en hauteur | 63 | 63 | 63 |

发动机
Moteur

| LH139QMB | LH147QME | LH157QMJ-B | 型号 Modèle |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 Type | 四冲程，单缸，OHC， 风冷 Quatre courses, monocylindre, OHC, refroidissement à air | 四冲程，单缸，风冷 Quatre courses, monocylindre, refroidissement à air OHC | ，四冲程，单缸，OHC 风冷 |
| 排量 Emission | 49.5cc | 71.8cc | 150cc |
| 缸径 X 行程 Diamètre du cylindre X course | 39mm X 41.4mm | 47mmX41.4mm | 57.8mmx57mm |
| 压缩比 Taux de compression | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.2:1 |
| 最大扭矩 Moment de torsion maximal | 9N.m/4000~4500rpm | 9N.m/4000~4500rpm | 8/4000~4500 N.m/rp m |
| 最大功率 Puissance maximale | 2.53kw | 2.53kw | 6.5kw |
| 最高速度 Vitesse maximale | 36km/h | 36km/h | 48km/h |
| 启动方式 Mode de démarrage | 电起动/手拉起动 Démarrage électrique/Démarrage manuel | 电起动/手拉起动 Démarrage électrique/Démarrage manuel | 电起动/手拉起动 Démarrage électrique/Démarrage manuel |
| 点火方式 Mode d’allumage | CDI | CDI | CDI |
| 变速方式 Mode de changement de vitesse | 无级变速 Transmission à variation continue | 无级变速 Transmission à variation continue | 无级变速 Transmission à variation continue |

，