| 名称 Nomination | CUV800 消防车（柴油动力） Fourgon-pompe CUV800 (diesel) |
| --- | --- |
| 型号 Modèle | XMC4PW60-LH800U-D |
| 启动方式 Mode de démarrage | 电启动 Démarrage électrique |
| 发动机型号 Modèle du moteur | Perkins 403D-07 |
| 燃油类型 Type de carburant | 柴油 Gazole |
| 油箱容量 Volume du réservoir de carburant | 35L |
| 最高车速 Vitesse de roulement maximal | ≥50km/h |
| 排量 Emission | 784cc |
| 标定功率 Puissance nominale | 14.1kW/3600rpm |
| 轴距 Empattement | 1910mm |
| 最小离地间隙 Espacement au sol minimal | 255mm |
| 配套消防装置 Dispositif contre l’incendie en série | 喷雾灭火装置+消防泵水箱（ 罐 ） Extincteur à pulvérisation + réservoir d’eau de la pompe d’incendie |
| 容积 Volume | 300L |
| 喷雾压力 Pression de pulvérisation | 10MPa |
| 喷雾流量 Débit de pulvérisation | 13L/min |
| 总质量 Poids total | 1355kg |
| 外形尺寸mm Dimension d’encombrement mm | 2825×1470×2210mm |